## Slide 1: Métodos de aprendizado de máquina para previsão de pontos críticos de equilíbrio em ligas multi-componente
Paula Arantes Ribeiro - Trabalho de Formatura

## Slide 2: Objetivos
Determinar as temperaturas críticas de transformações de fases em aços de engenharia
Banco de dados a partir do Thermo-Calc®
Comparação de algoritmos de Aprendizado de Máquina
Notes: Dado que as ferramentas para cálculos de Tcrit têm limitações, como custo, complexidade de uso, limitação de composição a que pode ser aplicada, foi estudada uma nova forma de se obtê-las.

## Slide 3: Introdução

## Slide 4: Temperaturas críticas
Notes: Aços são uma liga ferrosa com adições de carbono e elementos de liga. As diversas propriedades dos aços estão relacionadas com as fases e combinações de morfologias que ele pode assumir, que por sua vez, são obtidas pelo controle da temperatura no tratamento térmico. Para exemplificar melhor essas temperaturas, temos o diagrama de fases Fe-C para 1% Mn
A1: máx T em que fração de austenita é zero
A1’: lim superior do campo intercrítico de 3 fases A3: mín T para 100% de austenita

## Slide 5: Aprendizado de máquina
Algoritmos que adquirem experiência a partir de um conjunto de tarefas
Algoritmos supervisionados
Algoritmos não-supervisionados
Notes: Estudos recentes se voltaram à tecnologia como primeira forma de avaliar hipóteses. ML: desempenho melhora quanto maior sua experiência
Superv: recebe bd com respostas certas e prevê valor p/ nova situação
Não superv: não sabe quais são as respostas certas e buscam encontrar um padrão
Materiais: sup a partir de dados experimentais

## Slide 6: Modelos de Regressão
Relação entre variável dependente e independente
Regressão Linear: y = β0 + β1 x1 + β2 x2 + … + βn xn
Método dos mínimos quadrados
Notes: Var dep ou var de resposta
Var dep e indep têm relação linear
no caso, temperatura crit, composições quim, quadrado da comp e combinação entre elementos
MMQ determina betas por minimização dos quadrados dos desvios

## Slide 7: Redes Neurais Artificiais
Notes: Descrever camadas
Cada neuronio recebe vetor com 5 entradas, multiplica por pesos e soma com viés. Resultado passa por função de ativação para decidir a próxima conexão. Pesos e vieses são aleatórios, resultado inicial pode ser bem diferente do esperado. Função de perda calcula o quanto está longe do ideal e o erro é passado de frente para trás, para que se reajustem os pesos. Algoritmo de retropropagação. Esse ajuste é controlado pela taxa de aprendizado (LR), que não pode ser muito baixa, para não aumentar o tempo computacional, nem muito alta, para não ter risco de não convergir

## Slide 8: Garantindo um bom ajuste
Notes: Modelo precisa ser uma boa representação da realidade. BD deve cobrir o problema que se deseja estudar.
Overfit é ruim pois uma mínima extrapolação já não terá um bom ajuste.
Não usar o mesmo banco do treinamento para o teste. Separação de dados
Métricas: R2

## Slide 9: Resultados

## Slide 10: Banco de Dados
Composição
  0 a 1.5% Carbono (em massa)
  1 x 10-6 a 3% Mn, Si, Cr, Ni
Níveis
  11 para Carbono: 0.15 de passo
  5 para demais elementos: 0.75 de passo
Temperatura: 400 a 1200 oC
Total: 6874 dados
Notes: Definindo parâmetros, script fez chamadas do TC e outro script extraiu Tcrit a partir das frações de fases

## Slide 11: Regressão Linear - A1
R2 = 0.8663
R2 = 0.9817
R2 = 0.9425
Notes: Bom ajuste, problemas nos extremos, onde as composições também estão nos extremos. Menor conjunto de dados de treinamento, três dos cinco elementos são gamagênicos, diminuindo a probabilidade de A1 existir

## Slide 12: Regressão Linear - A1’
R2 = 0.9473
R2 = 0.9934
R2 = 0.9748
Notes: O comportamento se repete

## Slide 13: Regressão Linear - A3
R2 = 0.9607
R2 = 0.9971
R2 = 0.8774
Notes: Comportamento muda
Hipo não tem um ajuste tão bom devido a maior mudança de inclinação na própria curva do diagrama de fases, enquanto para hiper é mais retilínea. Era esperado que o total não tivesse um bom ajuste devido ao ponto de inflexão da curva, inclusive é possível notar duas inclinações diferentes, possivelmente correspondente a hipo e hiper

## Slide 14: Comparação com banco de dados aleatórios
Valores de R2 muito altos
Novo banco de dados de teste
Métricas mantiveram próximas
Notes: Não pode desconsiderar completamente overfit, por complexidade em excesso do modelo

## Slide 15: Isopletas da Regressão Linear para A3
Notes: Bom ajuste, apesar de se tornar necessário a separação hipo/hiper. inclinação se mantém e variação é tolerável, Gavard teve variação de 50K. Silício: influência do gama loop no campo austenítico, que afeta a predição de A3

## Slide 16: Rede Neural - O melhor modelo
Variação da taxa de aprendizado
Notes: Avaliou-se a taxa de aprendizado para que se tivesse pouca variação na função perda

## Slide 17: Rede Neural - O melhor modelo
Variação do número de iterações
Notes: Também para obter estabilização da função perda com o menor número de neurônios. Quanto maior o número de neurônios, mais necessárias são as 100 iterações para qua a função perda se estabilize a um valor baixo

## Slide 18: Rede Neural - O melhor modelo
Variação do número de neurônios
Notes: Estabelecer ponto ótimo de num de neurônios com base na predição mas também no tempo computacional. 6 pareceu bom

## Slide 19: Isopletas da Rede Neural
LR = 0.001, 6 neurônios, 100 iterações
Notes: Nota-se dificuldade em prever o ponto de inflexão. Talvez treinar melhor o modelo para essa região. Demais elementos tiveram melhor ajuste, silício apresentou o mesmo problema.

## Slide 20: Comparação dos modelos
Modelo | R2
RL Hipoeutetóide | 0.9607
RL Hipereutetóide | 0.9971
RL Total | 0.8774
Rede Neural | 0.9734
Equação de Andrews | 0.2217
Notes: R2 próximo provavelmente nao tem overfit devido a problemas com o bd, mas ainda precisam ser testadas outras métricas para se ter certeza. Eq Andrews não tem bom ajuste com dados do thermocalc, provavelmente por considerar dados fora do equil

## Slide 21: Conclusões

## Slide 22
Regressão linear: bom ajuste e R2 alto
Rede Neural: melhor ajuste sem necessidade de separação
Implementação de modelos é simples
Notes: Teriam que ser testadas novas métricas para comprovar ou descartar a possibilidade de overfit. Mas a princípio, com os testes realizados, pode-se concluir que os modelos tem uma boa predição do problema estudado.

## Slide 23: Sugestões

## Slide 24
Rede Neural
  Novas métricas
  Variação do número de camadas intermediárias
  Aplicação às outras temperaturas críticas
  Novos parâmetros
Ferramenta de visualização
Equação do Carbono eutetóide

## Slide 25: “Now is better than never”
Tim Peters, The Zen of Python
Muito obrigada!
paula.ribeiro.poli@gmail.com
/paula-aribeiro
/paula-aribeiro/senior-thesis
Notes: Texto, quase que poético, de diretrizes que influenciaram o design da linguagem de programação Python. Entre frases como “Explícito é melhor que implícito” e “Simples é melhor do que complexo”, está essa, a que mais me marcou. Porque para aprender uma coisa nova e começar a fazer o que você realmente gosta, agora é melhor do que nunca. Obrigada.